## Slide 1: Flujo óptico: Algoritmo Lucas-Kanade
Dr. González Huitrón Víctor Alejandro

## Slide 2: Introducción
Objetivo es lograr el registro en imágenes mediante una nueva técnica para reducir el costo computacional, esta hace uso de la información obtenida mediante los gradientes y un método de iteración. La técnica propuesta funciona con rotaciones, escalamiento o incluso puede adaptarse a imágenes estéreo
Notes: Suposición: Se parte del hecho que en 2 imágenes secuenciales tendrán valores aproximados y con pocos cambios, un aporte importante es el registro de la imagen para determinar que puntos o áreas sufrirán los efectos del flujo óptico

## Slide 3: Problema de registro
Se tienen funciones F(x) y G(x) que son los valores de intensidad de cada imagen en una posición x, se desea hallar el vector de disparidad h que minimiza alguna medida de semejanza o distancia entre F(x + h) y G(x) para una región R definida por las posiciones x.
Propuesta especifica el orden en que se buscará h, de acuerdo al valor de los gradientes para determinar un valor mas probable de h, este proceso se realizará de forma iterativa (iteración Newton-Raphson) para reducir el costo computacional total del proceso
Notes: Métodos tradicionales de medir semejanza son SAD y SSD o correlación normalizada
Tradicional es diferencia entre 2 imágenes para toda una región, sin embargo para optimizar esta búsqueda o método exhaustivo habría que descartar regiones o posibilidades, o bien se seleccionará una subregión que dará como resultado un mínimo, este mínimo puede ser local en lugar de global

## Slide 4: Algoritmo de registro
Caso unidimensional
Hallar la distancia horizontal entre 2 curvas o funciones, dicha distancia será h, la solución depende de una aproximación lineal del comportamiento de F(x) en la vecindad del punto x.
Notes: Para el caso donde x es un conjunto de valores pequeño, basta con el promedio para tener una aproximación buena, pero con conjuntos de datos grandes empeora, por lo que se debe agregar peso o ponderación a cada valor antes del promediado, dicha proporción será inversa a la intensidad de las diferencias en las derivadas (gradiente)
Valor de h en cruce de curvas es de cero, que es un error, pero w dado de manera general compensará esta estimación